## Slide 1
Типичные ошибки в ДЗ
1.010. Это сколько?
Это -2. Не зависит от кода.
А уже дальше, если это Спр, А = -2.
А если это Сдоп, то Спр = 1.110 = -6.
И в Дз4, умножение с коррекцией при А<0.
При умножении на младшие нули, сдвиг не модифицированный, т.е. в освобождающиеся разряды заносятся нули.

## Slide 2
12. Определить количество двоичных разрядов, необходимых для представления целых чисел со знаком, содержащих не более семи десятичных цифр. Определить фактический диапазон представления целых чисел со знаком в полученном формате.
Число А<107 . Прологарифмируем
М = 7  log2(10) = 3,3  7 = 23,1. Округлим и прибавим разряд на знак
N = 25.
Фактический диапазон представления
-224= -16777216  А  16777215 = 224 – 1.

## Slide 3
13. Определить формат разрядной сетки для представления чисел с плавающей запятой из условия обеспечения заданного диапазона представления:
А  < 1070 и заданной точности (максимальная относительная погрешность не превосходит величины 10-11), считая, что порядок представляется со смещением, равным весу старшего разряда. Основание порядка: S=4. Определить фактический диапазон представления чисел в полученном формате и фактическую точность их представления (относительную погрешность).

## Slide 4
Важно помнить, что за диапазон отвечает характеристика формата, а за точность – мантисса.
Диапазон: SN = 4N = 1070 , 22N = 1070. Логарифмируем:
log2(22N) = log2(1070).
2N = 70 3,3 = 231. N = 115,5.
С учетом смещения, для представления характеристики достаточно 8 разрядов.
Погрешность представления чисел с плавающей точкой определяется погрешностью мантиссы. Заданная точность 10-11. Погрешность дроби – S  2-M.
Логарифмируем:
log2(2-М+2) = log2(10-11).
-М + 2= -11 3,3 = - 36,3. М = 39.
Для обеспечения заданной точности достаточно для мантиссы 39 разрядов.

## Slide 5
Фактический диапазон представления
1/4  4-8 ≤ | Aп.т.| < 1  47, или
0,000004 ≤ | Aп.т.| < 16 384.
Фактическая точность
S  2-M = 4  2-39 = 1/137 438 953 472  10-11
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Сокращенное наименование: Университет ИТМО